# MASTERIZACIÓN EN DAW

DVD 3

Reseña realizada del Tutorial con el mismo nombre en DVD por Friedemann Tischmeyer.

Luis M. Piozza

## Septiembre de 2009

### ÍNDICE

- FLUJO DE TRABAJO II

  - FASE 2: EDICIÓN CREATIVA

    - OPTIMIZACIÓN DEL SONIDO

      - Optimizar el título que mejor suena

      - Usar el Nivelador para la comparación A/B

    - ADMINISTRACIÓN DE LOS AJUSTES

      - Guardar los ajustes de cada canción

      - Estrategias alternativas

    - AJUSTAR LOS RESTANTES TÍTULOS

    - USAR EL NIVELADOR PARA AJUSTAR EL VOLUMEN

    - VARIAS VERSIONES ES CUESTIÓN DE HONOR

    - EDICIÓN DE LOS CÓDIGOS PQ

      - Definir comienzos, finales, fades y marcadores

      - Fades con curva dinámica de ecualizador

      - Audio en las pausas

      - ¿Cuándo definir marcadores de transición?

      - Enlazar marcadores con cortes

      - Nociones básicas sobre el formato CD

      - Editar texto del CD

      - Editar códigos ISRC/EAN

    - CONTROLAR CD

    - CONTROLAR EL PICO DEL MARGEN DINÁMICO

    - AJUSTE DEL DITHERING

    - CREAR EL MONTAJE DE LA MATRIZ FINAL

  - FASE 3: POST-PROCESAMIENTO

    - VERIFICAR LA MATRIZ

    - SI HAY FALLOS, IR AL PRIMER MONTAJE

    - INTERCAMBIAR TÍTULOS EN EL MONTAJE DE 32 BITS

    - CREAR NUEVO MONTAJE FINAL

    - LA MATRIZ PARA LA FABRICA

      - CD-R como Matriz

      - Control técnico de CD-R

      - CD-ROM como Matriz

      - DDP de Exabyte como Matriz

      - Imagen de DDP ó CD vía internet

    - IMPRIMIR PROTOCOLO PARA LA FÁBRICA

    - EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

    - INFORMACIONES IMPORTANTES AL CLIENTE

  - LA MASTERIZACIÓN EN LA VISTA RÁPIDA

    - PREPARACIÓN

    - EDICIÓN CREATIVA

    - POST-PROCESAMIENTO

- EDICIÓN

  - ESTRATEGIAS BÁSICAS EN LA EDICIÓN

    - PROBLEMAS ENTRE TC-POWERCORE Y UAD

    - GESTIÓN DEL NIVEL Y DE LAS SOBREMODULACIONES

    - ORDEN DE LOS PASOS DE EDICIÓN DEL SONIDO

  - ECUALIZADORES

    - TRABAJO CON ECUALIZADORES

    - ECUALIZACIÓN DE MEZCLAS ESTEREO

    - REGLAS GENERALES DEL ECUALIZADOR

    - LAS BANDAS DE FRECUENCIA – USO SISTEMÁTICO

    - LA CURVA FLETCHER-MUNSON EN LA ECUALIZACIÓN

    - EVALUACIÓN SONORA DEL RESULTADO ÓPTIMO

    - TIPOS DE FILTROS MÁS IMPORTANTES

  - TRABAJO CON COMPRESORES

  - OPTIMIZAR EL PRIMER TÍTULO

  - EJEMPLOS TÍPICOS Y ESTRATEGIAS EN LA EDICIÓN

    - ELIMINAR FALLOS DIGITALES LIGEROS

    - DESBALANCE EN LA GAMA DE FRECUENCIAS

    - PICOS EN UNA DETERMINADA BANDA DE FRECUENCIA

    - PICOS MUY ALTOS

    - MEZCLA PLANA

    - MEZCLA DIGITAL Y ÁSPERA

    - MEZCLA FRÍA

    - MEZCLA OPACA

    - PORCIONES DE SUB-GRAVES PERTURBADORAS

    - MEZCLA CON ZUMBIDOS GRAVES

    - VOCES ENRARECIDAS

    - EL TÍTULO BUENO

    - CASOS SIN SALVACIÓN

  - EJEMPLOS CON AJUSTES EN LA SECCIÓN MASTER

    - EJEMPLO 1

    - EJEMPLO 2

    - EJEMPLO 3

    - CONCLUSIONES

Antes de comenzar a desarrollar el contenido, aclaro que se ha reflejado el índice siguiendo exactamente la estructura del tutorial de este tercer DVD.  Ello no significa que se desarrollen todos los puntos.  Algunos se obviarán o bien se mostrarán resumidos junto a otros de su capítulo para no hacer demasiado extensa esta reseña.

Lo que se pretende es mostrar un completo resumen de las cuestiones que considero fundamentales y de los consejos más importantes que se tratan en este vasto y completísimo tutorial en DVD (realizado en forma audiovisual a partir del libro con el mismo nombre de Friedemann Tischmeyer), sin duda alguna de los mejores en su género existentes en la actualidad, y prácticamente el único disponible en idioma castellano (en lo que respecta a la versión en DVD, ya que la obra original escrita sólo se encuentra disponible actualmente en alemán)

- FLUJO DE TRABAJO

  - FASE 2: EDICIÓN CREATIVA

    - OPTIMIZACIÓN DEL SONIDO

      - Optimizar el título que mejor suena

Con el primer título se puede crear la referencia para el resto del álbum.  Por ello conviene prestarle especial atención.

Para alcanzar la máxima calidad, empezaremos por el título que suene mejor.

En cuanto al flujo de trabajo, detallaremos las técnicas de edición más adelante en el Cáp. 3

Además de los controles espectrales y, si fuera necesario, su corrección o disposición, merece especial atención la configuración dinámica.

      - Usar el Nivelador para la comparación A/B

El Nivelador es una importante herramienta que con su simple función de realce o corte de nivel se puede usar de distintas maneras.

La utilización del Nivelador es especialmente necesaria durante la edición dinámica del primer título para obtener la intensidad sonora ideal para nuestros oídos.

Aquí presentamos un ejemplo de utilización práctica y sencilla:

- Abra un archivo Wave de una canción que suene bien y que no esté excesivamente comprimida.

- Inserte un Loudness Maximizer en la ranura superior y un Nivelador en la ranura inferior de la sección del Master de Wavelab.

- Coloque el Loudness Maximizer en el atenuador izquierdo a +6 dB y el Nivelador a –6 dB.

- Si conmuta la sección del Master en bypass, escuchará el original sin editar, mientras que si la conecta escuchará el material editado con una intensidad sonora exactamente igual.

Sólo así podrá determinar los cambios que realmente deben producirse en el material del programa.

Cada cambio en la intensidad sonora se refleja en los oídos de forma tan intensa que los más delicados matices se vuelven perceptibles.

Si selecciona ahora un bucle pequeño de 4 compases, puede intentar llevar el Loudness Maximizer a su límite de potencia y compensar estos cambios con el Nivelador.

Si en algún momento cambia de local, quizás se modifiquen las proporciones de mezcla entre los instrumentos: es posible que el vocalista se oiga de fondo y las guitarras en primer plano; quizás el hi-hat suene de forma ruda...  Todos estos cambios sólo se perciben cuando se realizan comparaciones muy precisas, llevando a cabo la edición con la ayuda del Nivelador a la misma potencia de sonido que la del original.  Todo esto le permitirá explorar las deslizantes fronteras entre lo potente y lo demasiado ruidoso.

El ajuste del Nivelador será sólo cuestión de práctica cuando utilice varios dispositivos sucesivamente.  Un buen medio de ayuda es un indicador de intensidad sonora que también se puede encontrar en Wavelab bajo el Menú “Analysis” como indicador de Nivel y Panorama.  Como se comentó en el DVD 1, las barras interiores representan la intensidad sonora.

La diferencia entre la intensidad sonora editada y el original serán los dB a reducir en el Nivelador.  P.ej. si el original tiene –16 dB y el editado –12 dB, en el Nivelador habrá que poner –4 dB de reducción.

Después de haber instalado los ecualizadores y los compresores, así como otros posibles dispositivos, si está satisfecho con el resultado obtenido con la ayuda del Nivelador, retírelo y haga clic en Render en la sección del Master.

Si seguimos las instrucciones de Tischmeyer y se trabaja con una copia del original, se hará clic en los comandos “Whole file” y “Process in Place”.  Tras unos instantes, el cálculo fuera de línea abrirá la ventana Wave y mostrará la edición con un asterisco en la parte superior izquierda detrás del nombre de la ventana Wave.  Este asterisco indica que actualmente se trata de un fichero temporal.

Pulsando F3 y F4 puede anular la edición en tiempo real y volver a recuperarla.  Se trata de una función muy práctica.

Si ha quedado satisfecho con la edición, ya puede introducir la entrada “RMS Achieved” en el protocolo de edición.

El volumen medio alcanzado por los pasajes con nivel alto, que especificamos con Global Analysis, será a partir de ahora el valor de  referencia para otros títulos.

La edición se refleja inmediatamente en el Montage, por lo que enseguida puede realizar comparaciones con otros títulos.

Si está contento con el resultado, grabe el fichero Wave con la combinación de teclas habitual CTRL+S en la ventana Wave activa.  De lo contrario, cancele la edición con F3 y efectúe los cambios pertinentes.

La sección del Master se fija automáticamente en bypass tras efectuar una renderización para que la edición no se vuelva a escuchar con los efectos que acaba de incluir.  Esta opción e muy útil pero si es necesario, se puede desactivar en el diálogo de Rendering.

    - ADMINISTRACIÓN DE LOS AJUSTES

      - Guardar los ajustes de cada canción

Antes de pasar al título siguiente, Tischmeyer recomienda guardar los ajustes de la sección del Master de todos los plugins.  Puede conseguir esta instantánea o toma mediante el conmutador “Preset” de la sección del Master.

Es recomendable seleccionar las mismas indicaciones que en los ficheros Wave.

Primero aparece el número de pista de 2 cifras.  A continuación el número de versión y finalmente el número de preajuste o preset con una descripción breve.

Si realiza varias renderizaciones en una versión, enumere estos presets.

Por ejemplo, 01-V1-1-Denoising

01-V1-2-Prelimiting

01-V1-3-Ajuste_global

.../..., etc.

Sólo así podrá asegurarse de que podrá seguir todas las etapas.  ¿Qué haría si el cliente se mostrara encantado con su laboriosa edición pero en la 3ª etapa de edición se incorporan demasiados graves?

Para no perder el esquema, puede crear carpetas de proyectos individuales para archivar los presets.

      - Estrategias alternativas

Si masteriza un título individual y sólo efectúa una renderización, puede activar el Dithering con esta renderización y volver igualmente al nivel de 16 bits.  Seleccione en el cuadro de rendering “Whole file”, desactive “Process in place” y active “Create named file”.

    - AJUSTAR LOS RESTANTES TÍTULOS

Una vez haya terminado el primer título, puede pasar a predefinir el fin y el inicio del CD.  Con ello, podrá concentrarse en la obtención de una buena calidad sonora para todo el CD.  Esta sonoridad se puede comprobar saltando al azar de una parte a otra del Montage.

Los desbalances bruscos en el espectro de frecuencias se identifican de forma rápida e intuitiva.  Para no equivocarse es muy importante prestar especial atención al primer título, ya que servirá de referencia para el resto del álbum.

Después de haber masterizado y renderizado el primer título a su gusto, la sección del Master quedará configurada automáticamente en bypass y es probable que haya decidido almacenar el preset en la sección del Master para la primera canción.

Puede ahorrarse trabajo fácilmente si utiliza la búsqueda de plugins o masteriza el título siguiente con la misma constelación de dispositivos y de opciones, o con una parecida.  Si por el contrario decide que no sesea trabajar con los presets del último título, deberá proceder de la manera siguiente:

- Antes de empezar a masterizar el título siguiente, desconecte todos los plugins esenciales del rack del master y active éste desconectando el bypass.

- Por lo que respecta a los ecualizadores, es necesario desactivar las bandas individuales aunque no se deben desajustar los valores básicos.

- Proceda ahora como si empezara de cero con el nuevo título y compruebe si las opciones individuales del último título también resultan con el nuevo o si existen ajustes mejores.

Durante este procedimiento el limitador Brickwall puede continuar activado hasta el final de la cadena de edición porque sólo desempeña una función de protección.

Cuanto más carácter tenga el dispositivo utilizado, más necesario será emplear una masterización en todos los títulos para crear características de sonido homogéneas.  Por ejemplo, si ha usado en un título el Pultec de la UAD, bastará con la simple inserción del plugin para los otros títulos en estado inicial neutral si no existe la necesidad de utilizar los parámetros.  ¡Pruébelo!

    - USAR EL NIVELADOR PARA AJUSTAR EL VOLUMEN

Ahora puede utilizar el Nivelador con una doble finalidad.  Para llevar al resto de los títulos a uno de referencia próximo al valor de volumen adecuado, coloque el Nivelador en la cantidad diferencial negativa entre el sonido promedio del título a editar y el volumen objetivo determinado por el primer título editado.

Parece muy complicado pero es muy fácil.  Ahora lo explicamos paso a paso:

El título de referencia tiene un volumen medio por ejemplo de –12 dB RMS y el siguiente título que desea editar tiene un volumen medio de –20 dB RMS.  Este valor se extrae del protocolo de edición.

A continuación, coloque en –8 dB el Nivelador que acaba de insertar en último lugar en la sección del Master.

Ahora puede insertar plugins con más capacidad de intensidad sonora hasta que la comparación A/B alcance un resultado de volumen equivalente sin pérdida de profundidad y musicalidad.

Dicho de otra manera, en este caso el título a editar ganaría 8 dB de intensidad sonora.  Por una parte, ha utilizado el Nivelador para aproximar a un valor objetivo determinado.  Por otra, utilice la función “Compare” cuando ha alcanzado la intensidad sonora adecuada.

Cuando ambas versiones, el original A y la editada B, alcancen la misma intensidad sonora, Vd mismo será capaz de percibir fácilmente las más sutiles diferencias.  De este modo, como si se tratara de un juego de niños, podrá lograr una progresión de intensidad sonora uniforme entre las canciones que desee masterizar.

El ejemplo que Tischmeyer propone en el DVD permite escuchar una edición que inicialmente es más débil que el original.  Ello quiere decir que deberá crear más intensidad sonora para que el título que está editando tenga la misma intensidad sonora que el título de referencia.

Por el contrario, la meta de intensidad sonora le permitirá detectar cuándo la edición B suena más fuerte que el original.

Si está satisfecho con la edición, seleccione el diálogo de rendering y a continuación selecciones “Whole file” y “Process in place”.  El archivo renderizado vuelve a aparecer ahora con el asterisco ya conocido de los archivos temporales.

Compruebe el resultado en el Montage con los títulos ya masterizados.  Si el título es satisfactorio, guarde el archivo Wave.  Si desea efectuar cambios, pulse F3 para anular el cálculo.

Ahora podrá realizar las mejoras que desee en la sección del Master y después el nuevo resultado renderizado en el contexto del Montage.

    - VARIAS VERSIONES ES CUESTIÓN DE HONOR

A medida que avance hacia el último título, más se dará cuenta que debe hacer diversas correcciones.

No se sienta desacreditado; al contrario.  Tómelo como una cuestión de honor y como parte del esmero que debe poner el ingeniero de masterización al editar títulos con el fin de conseguir la calidad óptima.

Para eso es necesario ser realistas y desempolvarse del halo de milagrero.  Masterizar perfectamente un álbum en 6 horas sólo es posible si el material suministrado es tan bueno que al ingeniero de masterización le queda poco por hacer.

Para masterizar una versión posterior, cree una copia manual a partir del fichero original e identifíquela como 01-V2-Mi_canción.wav

Conviértala a 32 bits y asigne los mismos tratamientos que ha asignado a los demás títulos.  Aquí los presets en la sección del Máster y las notas en el protocolo serán de gran valor. Corrija los ajustes en los puntos de edición correspondientes.

    - EDICIÓN DE CÓDIGOS PQ

      - Definir comienzos, finales, fades y marcadores

Sólo debe pasar a la edición de los códigos PQ cuando haya terminado con la edición de todos los títulos.  Esto equivale a editar la información de los marcadores que el lector del disco  compacto precisa para el reconocimiento de los títulos.  En este caso se ha incluido la edición de los inicios, de los finales y de las transiciones.

Hace tan sólo 10 años, los programas de masterización ofrecían innumerables parámetros crípticos para la edición de los códigos PQ.  Eran tan crípticos que provocaban mareos al leerlos porque se precisaba de un Redbook para comprenderlos.

Afortunadamente, hoy en día ya no son necesarios y Wavelab ofrece un editor de códigos PQ intuitivo y a prueba de novatos.

Si es necesario las opciones de los marcadores de CD, se pueden cambiar con el diálogo “CD Wizard”.  Sin embargo, habrá pocas posibilidades de hacerlo puesto que deberá comprobarse la compatibilidad de los cambios.

Editamos los inicios, los finales, los crossfades y los fades en el Montage para que no repercutan de forma negativa en los archivos de audio.

Posteriormente podrá crear una versión más larga para otro soporte de sonido a partir de un título ya masterizado, simplemente desplazando el fade-out.

No se pretende profundizar en todas las funciones individuales de Wavelab porque ya se abordan en el manual.  Lo que importa en la colocación del marcador es un inicio sensible e intuitivo.  Escuchamos las transiciones y los crossfades con bastante antelación y seguimos el ritmo internamente.

Siempre hay una posición para el comienzo del título siguiente.  En ocasiones resulta útil controlar los pasos prestando un poco de atención al final de la edición de los códigos PQ.

Por lo general, la intuición es más fiable porque se aleja de la concentración y permite lograr mejores resultados.

Durante los crossfades entre títulos, observe el medidor de picos.  Trabaje de forma sistemática desde el principio hasta el final del proyecto.  Si desea introducir cambios en medio de un proyecto casi terminado sin influir en otros pasos ya editados, Wavelab ofrece suficientes posibilidades para facilitar la edición con distintas funciones de selección, o mediante la modificación numérica en la pestaña “CD”.

Estas  modificaciones implica un tiempo de pausa que desplaza automáticamente todos los valores subsiguientes.

En la ventana principal de Montage, la función de selección “Select all files at right of courser”, constituye un buen recurso para realizar pequeñas correcciones en el Montage.

      - Fades con curva dinámica de ecualización

Hay ingenieros que incluyen la curva de ecualización de Fletcher-Munson en los fades.  Con ello pretenden lograr una ecualización dinámica que añada dinámicamente graves y agudos al título a medida que baja el fade.

Si posiciona el fade en el lugar correcto, este esfuerzo será normalmente innecesario.

El sistema 6000 de TC ofrece esta función por ejemplo en el dominio del hardware.

      - Audio en las pausas

Para el montaje de audio, Wavelab ofrece la función “Audio in pauses” en la pestaña “CD”.

Esta función debe activarse cuando los marcadores de inicio, final o transiciones se encuentran en la sección de datos de audio.

En principio, esta funcionalidad queda fuera del estándar Redbook pero pertenece al estándar de la edición de códigos PQ y su importante papel en la música electrónica hace imprescindible que sepamos de su existencia.

      - ¿Cuándo definir marcadores de transición?

Los marcadores de transición se fijan con crossfades o en transiciones de títulos en lugar de hacerlo en marcadores de inicio o final.

En tales casos, el conteo descendente de pausas típico del Redbook, denominado índice cero, resulta innecesario.

El conteo descendente se puede observar en los lectores de discos compactos cuando en la pausa anterior a un título se efectúa una cuenta atrás.

La pantalla de control simula este comportamiento en el Montage.

Deberá sustituir un marcador de inicio y de final por un marcador de transición cuando la pausa sea realmente inferior a 1 segundo.

Por lo que se refiere al Redbook, no existe ninguna longitud mínima para las pausas.  Sin embargo, muchos programas de masterización recomiendan no sobrepasar una determinada longitud de pausa.  Un segundo sería un valor límite demasiado generoso.

El modo activado “Audio in pauses” es un requerimiento para los marcadores de transición que se posicionan en la sección de audio.

      - Enlazar marcadores con cortes

Si ha importado todos los títulos que se encuentran en el Montage como se ha explicado al principio, mediante la función “Basic Audio CD”, los marcadores allí creados se unen automáticamente con los clics de los títulos respectivos.

Esto también sucede al desplazar los marcadores cuando se editan los principios y los finales.  Las conexiones entre marcadores y clics, sólo desaparecerán al sustituir títulos debido a la utilización de versiones nuevas en el Montage o debido al borrado de marcadores y el cambio por marcadores nuevos o marcadores de transición.

Si por ejemplo desea seleccionar varios títulos para desplazarlos, las conexiones le serán de gran ayuda para desplazar los marcadores junto con los clics.  Con la ayuda del botón derecho del ratón, puede enlazar marcadores con los clics o borrar estos enlaces.

Es muy importante destacar que los meta datos, tales como ISRC y Texto de CD, están conectados a los marcadores y se pueden perder si elimina un título junto con su marcador y lo reemplaza con una nueva versión.

En consecuencia, la edición de meta datos siempre sigue a la edición de códigos PQ y además, si separa el marcador del clic antes de eliminarlo, se presupondrá que desea reemplazar el clic en cuestión por otra versión.

      - Nociones básicas sobre el formato CD

Un CD está constituido por cuadros de CD que no deben confundirse con los conocidos cuadros de la post-producción.

Un cuadro consta de 588 muestras y 75 cuadros de CD equivalen a 1 segundo.  La cantidad total puede calcularse fácilmente multiplicando 588 x 75.  salen 44100 muestras.  En este contexto, cabe destacar que un cuadro es la unidad controlable más pequeña en un CD.

Por lo tanto, un cuadro dura 13,3 ms.  un marcador sólo se puede fijar dentro de esta retícula.

El “CD Wizard”, que se encuentra en la pestaña “CD” del Montage de audio, ofrece distintas posibilidades de manipulación relacionadas con estos cuadros.

Sin embargo, en la práctica no es habitual efectuar modificaciones en los valores predeterminados.  La función del “CD Wizard” “Quantize CD Markers to nearest CD frame” puede utilizarse para calcular el punto de transición durante la reproducción del CD. Tenga en cuenta que los reproductores de discos compactos responden con distintos retrasos.

En el Wizard, desactive la función de la creación automática de títulos y pausas para no dañar sus ajustes de marcadores individuales.

      - Editar texto del CD

El texto del CD sólo se introduce tras terminar la edición del código PQ porque aquél hace referencia al marcador y no al título ni a los clics.  Si elimina o intercambia un marcador, se perderá el texto del CD.

Lo mismo ocurre con el ISRC y el EAN.  Si utiliza un CD-R como matriz para la fábrica, deberá asegurarse que su grabador de CD admite textos de CD.

Además de la ventana de selección del grabador, en el diálogo de grabación de Wavelab aparece un botón informativo (i) que informa acerca de las funciones que admite dicho grabador.

El Texto de CD es fundamentalmente auto explicativo.  Sólo existen un par de particularidades no escritas.  El archivo CUE, que se abordará más adelante, facilita la compatibilidad con otros programas de grabación y pierde la compatibilidad con algunos programas como por ejemplo Nero, cuando se introduce más de un título y artista en la primera página informativa del CD.  En tales casos del archivo CUE, ya no se deja importar por Nero.

Otra particularidad es la incompatibilidad con varios métodos de protección anticopia, puesto que algunos de estos métodos no son compatibles conformes al Redbook, y se puede bloquear la protección de copia y el texto de CD.

Estos se debe a que los bits previstos para el texto de CD se utilizan para la protección anticopia.  Por ello, pregunte al cliente si utilizará el texto de CD y la protección anticopia y ajuste las posibilidades con la fábrica adecuada.

      - Editar Códigos ISRC/EAN

Los ISRC también hacen referencia a los marcadores y deberían registrarse al finalizar la edición de códigos PQ.  Lo más importante del ISRC ya se ha detallado en el primer capítulo.

    - CONTROLAR CD

La función “Check CD” se encuentra en la pestaña “CD” del montaje de audio de Wavelab.  Si al pulsar el símbolo brillante el CD aparece como “admisible”, significa que éste es compatible con el Redbook.  De lo contrario, se describirá con detalle el motivo.

Naturalmente, esta función no debe confundirse con los controles de verificación y calidad de la matriz.

    - CONTROLAR EL PICO DEL MARGEN DINÁMICO

Llegados a este punto, el hecho de que deba o que no deba controlarse de nuevo el pico del margen dinámico dependerá en gran parte del funcionamiento y la fiabilidad de los plugins usados.

Si durante la edición de archivos Wave individuales utiliza un limitador Brickwall, o bien si el último dispositivo dispone del parámetro “Output Ceilling” en la cadena de edición antes de la renderización y funciona con fiabilidad, en este punto podrá prescindirse de una instancia de control porque todos los títulos del Montage ya tienen un pico de margen dinámico inferior a –0,3 dB.

Si ha establecido en todos los títulos el pico de margen dinámico de 0 dB, deberá utilizar el Nivelador para dotar al  montaje global de un pico de margen dinámico pequeño de 0,3 dB.  En este caso posicione el Nivelador en el rack del Master y reduzca el nivel sonoro del montaje global junto con el dithering a 16 bits que viene inmediatamente a continuación (el Nivelador se colocará en la última rendija del rack del Master)

Durante esta etapa renderizamos por primera vez el montaje global para reducir el nivel de 32 bits al formato de destino.  El resultado será un montaje matriz de 16 bits.

La gran importancia del margen dinámico, especialmente para la edición posterior en un formato de compresión como MP3, ya se ha puesto de manifiesto en el capítulo 1.

    - AJUSTE DEL DITHERING

Ahora ya está todo prácticamente solucionado: Los títulos suenan muy bien, las separaciones y los marcadores armonizan, el pico de margen dinámico coincide y en la sección del Master, dependiendo del modo en que trabaje, habrá insertado el Nivelado o bien ningún plugin.

Mediante el dithering se establece el montaje de 32 bits que antes se ha grabado como tal volviendo a suministrar un discreto ruido en el nivel de 16 bits.

Tischmeyer prefiere el dithering del UV22 por la neutralidad del sonido.

    - CREAR EL MONTAJE DE LA MATRIZ FINAL

Ahora renderizamos el montaje de edición de 32 bits por primera vez desde el propio Montage.

En el diálogo de “Rendering” seleccione “Whole Montage”, “Create Named File”, “Create CD Imagen and Cue-sheet”, “Copy Markers” y “Open as new Audio Montage” y fije el formato de audio en 16 bits PCM.  Seleccione el nombre y directorio de destino y haga clic en “OK”.

Sólo podrá recurrir al montaje de 32 bits para realizar modificaciones posteriores.  Consulte el apartado “Post-procesamiento”.

Guarde el nuevo montaje que ha creado como “Montaje Final”.

Ahora, el CD es una imagen de CD, es decir, se ha guardado como archivo Wave ininterrumpido con marcadores integrados.  Además del archivo CUE creado, el archivo Wave contienen toda la información necesaria y Nero, por ejemplo, lo puede importar como imagen del CD.

También puede grabar el archivo Wave junto con el archivo CUE en un CD-ROM y de este modo conservará una copia de seguridad.

En el montaje final no se pueden efectuar modificaciones bajo ningún concepto.  Cada pequeña modificación comportaría efectos negativos porque tendría lugar en un área de 32 bits COMA FLOTANTE que al grabarse a 16 bits se reduciría.  También se perdería la estructura de bits ideal mediante la asignación de bits del dithering.

Utilice únicamente el montaje final para crear la matriz y el protocolo del CD para la fábrica, así como para una escucha de comparación del CD.

1.2 FASE 3: POST-PROCESAMIENTO

1.2.1 VERIFICAR LA MATRIZ

El proceso posterior varía mucho en función del cliente y de la situación.  Si tal y como se propone en el primer DVD trabaja en 2 sesiones, y el cliente acepta una versión propuesta para realizar a continuación las últimas modificaciones de forma global, debería escuchar la comparación de la matriz después de la segunda sesión para lograr mejores resultados.

Aunque durante la masterización el cliente haya estado presente y lo haya aceptado todo, también deberá volver a escuchar todo el CD para compararlo.  Puede elegir una de las dos opciones, o bien escucha el CD grabado en el montaje final para compararlo a fondo en un buen reproductor de CD, o bien comprueba el montaje final antes de grabar la matriz.

La primera opción tiene la ventaja de que los errores potenciales se excluyen en el CD virgen.  La segunda opción le ahorra un CD en caso de que se produzca un error.

En cualquier caso, debería escuchar todo el álbum una vez.  También sería recomendable escucharlo con auriculares, ya que de este modo podrá concentrarse en la grabación para percibir los pequeños fallos técnicos que antes no ha podido detectar.

Por seguridad, durante la última audición desviaremos la salida SPDIF del reproductor de CD para enviarla al sistema de medición de Pinguin.  Desconectaremos el monitor de Pinguin porque sólo deseamos prestar atención a la música sin distraernos con las señales ópticas.  Al final del álbum, volveremos a conectar el monitor de Pinguin para ver si aparece una sobremodulación.

En caso afirmativo, tendremos que buscar la sobremodulación en el montaje de edición y eliminarla y volver a crear un montaje final.

Si utiliza un buen limitador Brickwall, y éste se aplica a fondo, es posible que no ocurra nada parecido.

Si percibe errores potenciales, no interrumpa el flujo de audio.  Tome notas sobre todo lo que le llame la atención, apunte el momento en que se han producido y abórdelas a continuación de forma individualizada para su control.

Es recomendable conectar el reproductor de CD que utiliza para realizar las comparaciones con el mismo convertidor DA que su DAW puesto que la utilización de distintos convertidores podría causar perturbaciones.

1.2.2 SI HAY FALLOS, IR AL PRIMER MONTAJE

Tanto si trabaja en una sola sesión como con dos, si encuentra un error o un cliente desea realizar cambios, vuelva al montaje de edición de 32 bits.  Esto debe aplicarse a cada modificación, POR PEQUEÑA QUE SEA.

Puede borrar los montajes de matriz de 16 bits incorrectos como medida de precaución para que posteriormente no se produzcan errores.

1.2.3 INTERCAMBIAR TÍTULO EN EL MONTAJE DE 32 BITS

Puesto que TISCHMEYER puede permitirse el lujo de crear distintas versiones de un título durante una sesión de masterización, o de recibir nuevas mezclas reeditadas por parte del diente a través del email, podría suceder que en poco tiempo convierta un título individual en una masterización de rápida elaboración.

En estas situaciones la rutina se convierte en un peligro y se pueden cometer errores por descuido, puesto que el proyecto ya está internamente terminado.

Uno de los errores más habituales es la modificación accidental de transiciones y fades o de posiciones de PQ.

Para evitar estos errores podemos imprimirnos un “Generate print audio CD report” del proyecto que queramos modificar.  Esta función se encuentra en la pestaña “CD” del Menú “Functions”.  En caso de duda aquí podrá comparar los tiempos del título y de pausa y las posiciones de los marcadores con el montaje modificado.

Eligiendo el camino más seguro bloquearemos todos los clips que no queremos modificar y crearemos una pista nueva en el montaje en la que copiaremos el clip que queremos cambiar sin moverlo del eje temporal.

Anteriormente hemos separado los marcadores de este clip.  Colocaremos el nuevo clip en lugar del clip antiguo y podemos recuperar la posición exacta por medio de una comparación óptica de las formas de onda.

Editaremos el inicio y final del fade según el clip antiguo.  Tras realizar el cambio, borraremos la pista nueva y compararemos los datos de PQ con los del “Generate print audio CD report”.

1.2.4 CREAR NUEVO MONTAJE FINAL

A fin de que no se produzcan accidentes y de ahorrarnos espacio en el disco duro, borramos el montaje final precedente y creamos uno nuevo.  Debemos mantener el pico de margen dinámico inferior a 0,3 dBFS y no olvidarnos del dithering a 16 bits.

1.2.5 LA MATRIZ PARA LA FÁBRICA

Ahorraremos muchos datos técnicos sobre los soportes y modos de grabación de las matrices para la fábrica, puesto que a ello se han destinado varios capítulos del 2º DVD de este mismo tutorial.

Tischmeyer sí recomienda, al objeto de obtener la máxima calidad posible en nuestro estudio de masterización, las grabadoras PLEXTOR ya que son una variante muy apropiada porque pueden efectuar un control técnico de la calidad del CD-R mediante el práctico software “Plextools Proffessional” adicional.

1.2.6 IMPRIMIR PROTOCOLO PARA LA FÁBRICA

El ya mencionado (Cáp.. 1.2.3 de este tercer DVD) “Generate print audio CD report” debería incluirse en el envío a la fábrica.

El protocolo representa, además del número de edición interno, la única base de identificación durante la elaboración de la matriz de vidrio en la fábrica, y puede evitar que reciba un CD con un juego en lugar de música...   El “Generate print...” es una especie de huella dactilar inconfundible que identifica su producción.

1.2.8 INFORMACIONES IMPORTANTES AL CLIENTE

Tenga en cuenta que durante la regrabación en la matriza de vidrio no se deben efectuar modificaciones en la edición de los códigos PQ.

Procure que la fábrica se responsabilice del control de errores.  De este modo, en caso de posibles reclamaciones por errores técnicos, la fábrica tendrá que asumir toda la responsabilidad.  Aclare previamente con la fábrica si este control de errores hay que pagarlo.

- EDICIÓN

  - ESTRATEGIAS BÁSICAS EN LA EDICIÓN

2.1.3 ORDEN DE LOS PASOS DE EDICIÓN DEL SONIDO

La existencia de muchas excepciones hace que sea muy difícil establecer reglas.  Variaremos el orden de los dispositivos incorporados de vez en cuando en función del material de salida por lo que puede tomar como ejemplo las sugerencias adicionales que le presentamos a partir de los casos de ejemplo que se encuentran más adelante.

El esquema siguiente muestra la lógica y el orden más utilizados de los pasos de edición.  Naturalmente, en la masterización no se usan siempre todas las etapas sino que se pueden usar combinaciones de unas u otras, saltarnos algunas, etc.

| Nº PASO | CONCEPTO | LUGAR DE EDIC. |
| --- | --- | --- |
| 1 | MEZCLA FINAL (MIX-MASTER) | PREVIA |
| 2 | CONVERSIÓN A 32 BITS | OFFLINE |
| 3 | ELIMINACIÓN DEL DC-OFFSET | OFFLINE |
| 4 | NORMALIZACIÓN | OFFLINE |
| 5 | DENOISING | MASTER SECTION |
| 6 | CORRECCIÓN DEL ESTÉREO | OFFLINE |
| 7 | CORRECCIÓN PRE-ESPECTRAL | MASTER SECTION |
| 8 | FILTRO CORTA-BAJOS | MASTER SECTION |
| 9 | CODIFICACIÓN M/S | MASTER SECTION |
| 10 | EQ PARAMÉTRICA | MASTER SECTION |
| 11 | EQ ARTÍSTICA | MASTER SECTION |
| 12 | EQ DINÁMICA | MASTER SECTION |
| 13 | LIMITACIÓN TOP-END | MASTER SECTION |
| 14 | REVERB | MASTER SECTION |
| 15 | MODULACIÓN DE TRANSITORIOS | MASTER SECTION |
| 16 | EXPANSIÓN MULTIBANDA | MASTER SECTION |
| 17 | COMPRESIÓN MULTIBANDA | MASTER SECTION |
| 18 | DECODIFICACIÓN M/S | MASTER SECTION |
| 19 | MAXIMIZACIÓN DE LA INTENSIDAD SONORA | MASTER SECTION |
| 20 | LIMITACIÓN BRICKWALL | MASTER SECTION |
| 21 | FADES | AUDIO MONTAGE |
| 22 | PAUSAS | AUDIO MONTAGE |
| 23 | CÓDIGOS PQ | AUDIO MONTAGE |
| 24 | DITHERING | AUDIO MONTAGE |
| 25 | MATRIZ DE 16 BITS | AUDIO MONTAGE |

A continuación se describe brevemente cada paso de edición del sonido en la masterización:

- Mezcla o matriz de mezcla final:  Es el material de salida suministrado.

- Conversión a 32 bits: Tras ésta, en el marco de la edición de por lotes, obtendrá al mismo tiempo una copia de seguridad puesto que los archivos originales permanecen sin editar.

- Eliminación del DC-Offset; si lo hubiera.

- Normalización. Tanto los pasos 2,3 y éste, se pueden realizar conjuntamente en el marco de la edición por lotes.

- Denoising:  Debe realizarse antes de aumentar el volumen para no incrementar el ruido de forma innecesaria antes de eliminarlo.  Se recomienda una ecualización simultánea en los agudos para encontrar un buen equilibrio entre el Denoising y la proporción de agudos.  Debe examinarse el ruido de los pasajes sensible, tales como las intros suaves, etc., antes de la compresión del volumen antes de que sea demasiado elevado.  Silencie únicamente las introducciones suaves y los finales y deje los pasajes más densos sin editar, porque el ruido reduce la señal útil.  En este punto resulta muy útil usar la función “File selection in replace” en el diálogo de rendering de Wavelab.

- Correcciones del estereo o del balance. Se realizan antes de tratar el resto del sonido.  Los valores RMS y la audición son determinantes a diferencia de los distintos picos de la izquierda y la derecha.  Estos se pierden con la compresión posterior.  Un balance estéreo correcto simplifica la configuración posterior de los valores umbrales de los compresores, ya que pueden permanecer controlados el canal izquierdo y el derecho.

- Pre-corrección espectral:  Cuando la mezcla existente presenta un fuerte desbalance espectral, como por ejemplo un énfasis exagerado de los graves hasta los 250 Hz, incorporamos una pre-corrección espectral del compresor multibanda (por ejemplo el MD3 de TC para Powercore o el ME Multiband de Steinberg) o un filtro shelving de gran calidad.  TISCHMEYER prefiere esta variante a la utilización de ecualizadores gráficos o paramétricos, porque una banda cerrada se corrige junto con el nivel sonoro sin padecer los efectos de ondas de los ecualizadores.  Esto sólo funciona cuando el compresor multibanda tiene filtros de pasa-banda con flancos muy estrechos.

- Corta-bajos:  Si desde el principio ha eliminado el DC-Offset con un corta-bajos, no será necesario efectuar este paso.

- Por otra parte, muchas mezclas están llenas de artefactos sonoros en el sector de infrasonidos.  Necesita un ecualizador de gran calidad y de flancos muy estrechos para separar la señal perturbadora de la señal útil.  El ecualizador Cambridge de la UAD presta muy buenos resultados con el filtro corta-bajos E6 y una frecuencia de corte que según la tonalidad varía entre 20 y 35 Hz.

- En Wavelab deberá recurrir al “3D Freq.Analyser” puesto que las otras mediciones espectrales de Wavelab no tienen la suficiente resolución.  Puede limitar el análisis tridimensional en el área de graves y optimizar las perspectivas para obtener una representación expresiva.

- Codificación M/S:  La señal estéreo se divide en Mono y Estereo para tratarlas de forma independiente.  En este caso, Mono corresponde a Izqda. MÁS Derecha y Estéreo a Izqda. MENOS Dcha.

- Referente a la masterización en vinilo, la porción de señal S se entiende originalmente como la señal lateral, debido a que está codificada por el movimiento lateral de la aguja.

- La letra S proviene entonces de la palabra inglesa “side” (lado) y no de “stereo”

- Para hacerlo correcto, Tischmeyer ha colocado la codificación M/S aquí porque se suele usar para editar la parte estereo con los ecualizadores de un modo distinto a la parte Mono antes de pasar a la edición dinámica.

- En el uso práctico se ha valorado en la plataforma Wavelab el software de masterización MD3 de Powercore, así como el plugin de ecualización BX Digital de Brainworx.  Con esta finalidad, el propio Wavelab ofrece un plugin denominado Toolsone.

- Para trabajar con M/S es necesario tener experiencia y tacto.

- Ecualización paramétrica:  Normalmente, la ecualización precede a la edición de la dinámica para que los errores en el procesamiento de las frecuencias del material no se condensen y el nivel sonoro permanezca controlable.

- Si se realiza una ecualización después de la edición de la dinámica será necesario realizar una limitación posterior, si esta es sólo una atenuación.

- En la masterización, los ecualizadores paramétricos son preferibles a los gráficos porque normalmente es preferible efectuar las menos intervenciones quirúrgicas posibles.

- Un ecualizador gráfico produce demasiados problemas de fase debido a que utiliza muchos filtros de pasa banda.

- El ecualizador debe tener distintas clases de filtro para elegir y tiene que sonar muy bien.

- Ecualización estética / artística:  No se le ocurre a Tischmeyer otro término para este tipo de dispositivos.  Con ello se refiere a ecualizadores tales como el SPL Tube Vitalizer o al Pultec de la UAD.

- Estos ecualizadores están pensados para la optimización del sonido en el sentido de la curva de Fletcher Munson y ofrecen parámetros para conformar la estética global y también para operaciones quirúrgicas.

- Por ello, siempre que sea necesario, primero utilizaremos los ecualizadores paramétricos y a continuación los ecualizadores estéticos.

- La combinación del ecualizador Sony Oxford o el Cambridge con el Pultec, que suena muy suave en los agudos mediante un sobre muestreo interno, da muy buenos resultados.

- Ecualización dinámica: Hasta ahora no hay muchos representantes de esta clase de dispositivos de última generación.  Se trata de una combinación de ecualización y de compresión multibanda.

- El ecualizador dinámico es un recurso muy útil cuando surgen determinadas frecuencias en puntos individuales de una canción que no pueden aumentarse o disminuirse estéticamente porque la banda de frecuencia en cuestión podría sonar con un nivel demasiado bajo o fuerte en otros puntos.

- Limitador de altas prestaciones: Con él se borran los picos de nivel innecesarios.

- Sólo se emplea cuando el material tiene fuertes picos y la curva útil es realmente fina.  De esta manera se pueden limitar las frecuencias de agudos de una canción sin afectar su dinámica ni perjudicar la calidad del sonido en su conjunto.  Los picos de nivel controlados son un buen requerimiento para las ediciones dinámicas posteriores.

- Reverberación: Habitualmente, los efectos espaciales se realizan antes de la edición de la dinámica y deben adaptarse mano a mano a dicha edición, puesto que la percepción espacial se ve modificada por la compresión.

- Las reflexiones tempranas y las salas reverberantes constituyen efectivos remedios para las mezclas que se pegan a los altavoces porque suenan demasiado planas y tienen muy poca información de espacio.

- Edición de transitorios: Debe realizarse antes de las posteriores ediciones dinámicas porque los picos se modifican mucho.  Si la edición de los transitorios se realiza correctamente también se puede usar antes de los efectos espaciales para dar soporte a éstos últimos adicionalmente.

- Expansor multibanda:  Se puede utilizar de distintas formas a fin de conseguir una compresión óptima o para descomprimir el material sobre comprimido en la sección dinámica superior.

- Compresor multibanda: Sólo lo usaremos cuando deseemos conseguir un efecto de optimización de la intensidad sonora y de la configuración del sonido.

- La separación en bandas individuales permite interferir subliminalmente en el sonido.

- Cuando ya no los necesitemos, volveremos a recurrir a un Maximizador de intensidad sonora.  Los representantes más conocidos de estos últimos son el ME Loudness Maximizer de Steinberg, Sony Inflator y L1, L2 y L3 de Waves.

- Decodificación M/S: Siempre que realicemos codificación M/S, posteriormente será necesario realizar una decodificación en este punto.

- Si está satisfecho con el sonido y sólo desea aumentar el volumen en un entorno pequeño, utilice herramientas simples en lugar de complicados compresores multibanda.

- Cuanto más parámetros estén en juego, más riesgo habrá de equivocarse.

- Limitador Brickwall: Como último eslabón en la cadena de edición antes del dithering debe emplearse obligatoriamente un limitador Brickwall que facilite el control fiable de los picos entre las muestras, es decir, en las sobremodulaciones de las muestras entrelazadas.

Después de haber renderizado las ediciones del sonido, siguen las etapas no destructivas del montaje.

Sólo ahora se pueden editar los inicios, los finales y los fades potenciales.

Los fades no pueden efectuar ninguna edición dinámica sin acarrear consecuencias, por lo que sólo pueden realizarse en este preciso momento.  Las separaciones de títulos y los crossfades pueden fijarse de forma manual a gusto del usuario.

Esta etapa del trabajo nos conduce a la edición de códigos PQ.  Primero fije los marcadores PQ y a continuación edite el texto del CD, el ISRC y el EAN para vincular esta información con los marcadores.

Los archivos de 32 bits, al trabajar con el ruido durante la última etapa, se reducen a una longitud de palabra de destino de 16 bits.  Esta operación se llama Dithering y, en realidad, representa la última etapa de la edición porque cada modificación posterior estropeará el esquema de bits óptimo alcanzado.

Ahora, la matriz de 16 bits ya está lista.

  - ECUALIZADORES

    - TRABAJO CON ECUALIZADORES

Los ecualizadores pertenecen al ámbito de la configuración del sonido junto con los compresores multibanda y a la categoría de los dispositivos más difíciles de configurar en la masterización.

Al mismo tiempo, los ecualizadores son los instrumentos de configuración creativa más importantes que los ingenieros de masterización tienen a su disposición.

Necesitamos dispositivos que suenen de forma cálida y natural, lo más alejado posible de los ruidos poco naturales de los filtros y que, a su vez, sean fáciles y precisos a la hora de configurar.

Las frecuencias con tramas, como por ejemplo la del Line Q Broadband 32, no son apropiadas para operaciones delicadas.

El grupo de los ecualizadores paramétricos es el que se utiliza más a menudo en la masterización.  Los preferidos de TISCHMEYER son los ecualizadores Cambridge y Precission de la UAD y el Sony Oxford de Powercore.

Lamentablemente, el Precission sólo tiene posiciones de trama para la selección de frecuencias, pero con los agudos extraordinariamente suaves debido a un sobre muestreo multiplicado por 4.

En el Cáp.. 1 ya nos hemos pronunciado acerca de la inutilidad de las frecuencias de muestreo altas.  Este ecualizador demuestra cómo mediante un sobre muestreo discreto, es decir, una duplicación de la frecuencia de muestreo, se pueden alcanzar suaves tonalidades de sonido en el dominio alto de frecuencias sin que por ello tengamos que ocuparnos constantemente de las frecuencias de muestreo.

Los ecualizadores estéticos se complementan con el Pultec y Pultec Pro de la UAD.

El fabricante Nomad Factory ofrece plugins nativos que emulan perfectamente el Pultec y recientemente IK Multimedia, con la versión 3 del software de masterización T-Racks, ofrece dispositivos que emulan en sonido y diseño al Pultec y al compresor Fairchild.

De forma similar, igual que el conocido SPL Tube Vitalizer para el hardware, el Pultec es apropiado para ajustar una matriz según la curva de Fletcher-Munson.

Estos ecualizadores no ofrecen la posibilidad de realizar intervenciones pero, sin embargo, facilitan la regulación de la sección de graves, la eliminación de la opacidad de los medios, la comprensibilidad de la voz y la mejora de los agudos.

Las diferencias y los límites de los ecualizadores nativos o medios nativos se perciben de forma más nítida cuando se dota a estos dispositivos de potentes realce de los agudos entre 14 y 20 kHz.  Tómese la molestia de comparar sus ecualizadores entre sí y eventualmente con un buen dispositivo externo.  Se quedará asombrado de las impactantes diferencias que percibirá.

    - ECUALIZADORES DE MEZCLAS ESTÉREO

En la masterización, la edición de mezclas estéreo con ecualización, se diferencia mucho de su uso durante el proceso de mezcla y no debe suponer ninguna vergüenza o inconveniente, pues una mezcla debe someterse a un procesamiento posterior con un ecualizador.

Utilizando un ecualizador en la mezcla estéreo, se puede influir de forma muy positiva en el sonido global y muy a menudo se da un buen soporte a la comprensibilidad de la voz.

Para ello, normalmente utilizaremos dos ecualizadores.  El primero estará destinado a las intervenciones quirúrgicas y el segundo a las operaciones estéticas globales.  Los dos juntos deben servir para la optimización de la grabación en el sentido de la curva de Fletcher-Munson y, con ello, conseguir un grado de compatibilidad con las más variadas situaciones de escucha lo más eficaz posible.

Esta interpretación de cara al mundo exterior es la responsabilidad principal del INGENIERO DE MASTERIZACIÓN y normalmente no puede ser resuelta por el ingeniero de mezcla en el marco del proceso de mezcla porque la concentración de la escucha va dirigida hacia otra dirección.

    - REGLAS GENERALES DEL ECUALIZADOR

Para la utilización selectiva de los ecualizadores en la masterización, hemos recopilado algunas reglas básicas que le pueden servir de orientación:

- Efectuar primero las atenuaciones y luego los incrementos.

- Efectuar las atenuaciones en flancos muy estrechos y los incrementos con bandas anchas.

- Realizar el trabajo empezando por los graves y seguir hacia los agudos.

- Primero efectuar las operaciones quirúrgicas precisas y las correcciones, entonces las modificaciones estéticas globales y, finalmente, la ecualización dinámica si fuese necesario.

- Prácticamente toda modificación en una banda tiene como consecuencia efectos secundarios acústicos en otras bandas.

- Siéntase dentro de la estética sonora del artista o el productor y consulte primero  antes de modificar las valoraciones instrumentales con el ecualizador.

    - LAS BANDAS DE FRECUENCIA.  USO SISTEMÁTICO

Las bandas de frecuencias se escanean desde los graves hasta los agudos.

Normalmente, la edición empieza con el corta-bajos.  Las bandas de Sub-graves, también llamadas sub-armónicas o infrasonidos, alcanza desde el 0 hasta 25 Hz aproximadamente.  En función de la lista de frecuencias y de la tonalidad de las canciones existentes, se puede especificar la frecuencia de separación óptima para el corta-bajos.  Según qué pendiente de flanco utilice, la frecuencia variará entre los 20 y los 35 Hz.

Verifique la eficiencia de los ecualizadores corta-bajos, por ejemplo con la ayuda del ruido rosado y del análisis tridimensional de Wavelab.

Según la experiencia de Tischmeyer, el filtro más eficiente es el Cambridge Low-cut E6.

La eliminación de componentes perturbadores de las bajas frecuencias reviste gran importancia, porque éstos consumen mucha energía del amplificador y de los altavoces durante la reproducción y producen una impresión descolorida del sonido global.

Por ello, recomiende a sus clientes el uso intensivo de los filtros corta-bajos al realizar las mezclas.  Esta es la regla empírica de Tischmeyer para la realización de mezclas: Una buena mezcla necesita por lo menos tantos filtros corta-bajos (Low-cut) como pistas existentes.

Los componentes perturbadores se pueden reconocer ópticamente ya que no muestran ninguna relación rítmica con el material en el analizador de espectro.  El de Wavelab actualmente es aún demasiado impreciso para reconocer estos artefactos sonoros.

La banda de Graves va de 25 a 120 Hz aproximadamente.  Esta es realmente la sección para el bajo.  Eso puede sonar muy banal pero no lo es.

En función de nuestra lista de frecuencias, se puede comprobar que el tono más bajo, la nota B en un bajo de 5 cuerdas, está en los 30 Hz.

Si nuestro bombo tiene una frecuencia central de 90 Hz en la parte inferior, dispondremos de casi 1,5 octavas en las que el bajo estará solo y no coincidirá con el bombo.

En esta banda, el bajo se puede manipular de forma independiente de la mezcla ya elaborada, siempre que el bombo no sea demasiado grave y no molesten los ruidos por causa del tímido filtro corta-bajos utilizado.

A veces, Tischmeyer puede escuchar los llamados puntos muertos de los graves.  Son las notas individuales de un instrumento de media calidad que suenan más bajas debido a un defecto técnico de construcción.  Pueden compararse directamente con ayuda de la lista de frecuencias controlando la frecuencia en cuestión con un ecualizador paramétrico preciso y corrigiendo de forma estrecha para no modificar los tonos circundantes.

La banda de graves contiene el bombo en su rango de frecuencia y finaliza alrededor de los 120 Hz.

Junto con la banda de frecuencia superior, la banda de graves es determinante para la recepción cálida de una grabación.  Mediante un incremento consciente de flanco muy estrechos, o una atenuación de la frecuencia central del bombo, y un amplio incremento o atenuación de la banda de graves que hay debajo del bombo, se puede efectuar un balance entre el bombo y bajo para manipular la calidez de la reproducción de forma positiva.  Esta operación sólo resulta si el ingeniero de mezcla trabaja con esmero.

Otra manera de configurar el balance bombo-bajo sería utilizar la banda grave del compresor multibanda con los parámetros attack y release.  El bombo debe estar entre los 75 y 95 Hz.

En cuanto a la música de club, debe tenerse en cuenta que profundidad no es lo mismo que presión.  En un club, la presión se desarrolla a 90 Hz porque los equipos no pueden transmitir esencialmente bombos tan graves con tanta potencia.  Cuanto más grave sea un bombo, más difícil será trabajar con él.  Los bombos que llegan hasta los 60 Hz deben ajustarse bien a la tonalidad de la canción en la mezcla, porque estos bombos graves se inclinan hacia su propia tonalidad.

Indique al ingeniero de mezcla que edite estos bombos de forma corta.  En estos casos el ingeniero de masterización sólo puede ajustar el total de la banda de graves.  Herramientas como el SPL Tube Vitalizer pueden ayudar a que los graves demasiado difusos de los bombos sean más firmes.

Tenga en cuenta que la potente banda de graves interactúa con los agudos, haciendo que parezcan más débiles.

La banda de Medios-graves va de 120 a 350 Hz aproximadamente y es el segundo fundamento de la calidez y a la vez la fuente principal de la molesta opacidad.

Al realizar la mezcla, esta banda es la más complicada porque en ella aparecen prácticamente todos los instrumentos siempre que al realizar la mezcla no se edite consecuentemente con el corta-bajos.

En este punto también se producen los errores de grabación más habituales, porque en grabaciones acústicas como las voces se tienen en poca consideración a los efectos de filtros de peine mediante la acústica de la sala.

Los llamados modos espaciales, repercuten justamente en esta banda durante la grabación y pueden acumular una opacidad que ataque los nervios.

Durante las mezclas sólo se pueden buscar las frecuencias problemáticas con filtros de muesca o paramétricos y atenuarlas estrechamente.

No obstante, hay que mantener un buen alance entre calidez y opacidad.  Cuando nos encontramos con una mezcla que suena opaca y fría a la vez en esta banda, no se puede hacer mucho porque cada vez que el ingeniero de masterización lleva a cabo una mejora en una propiedad entonces estropea otra. En estos casos Tischmeyer recomienda la devolución de la matriz de mezcla al cliente con indicaciones precisas para las modificaciones.

A manera de rutina examinamos esta banda de forma rutinaria para encontrar los malefactores en forma de frecuencias opacas, mientras realizamos un potente incremento con los filtros paramétricos y poco a poco pasamos de 120 a 350 Hz por la banda.  A continuación reducimos estas frecuencias de flancos muy estrechos de 2 hasta 10 dB dependiendo del nivel de molestia.

Podrá comprobar si el resultado es satisfactorio en la imagen sonora mediante una liberación o apertura de las frecuencias medias-altas en el área de comprensibilidad de la voz.

La banda de Medios se encuentra entre 350 Hz y 2 kHz.  En esta banda nasal lo mejor que se ocurre a TISCHMEYER es establecer un conjunto de reglas.

Aquí no suelen surgir problemas de mezcla porque los efectos del filtro de peine debidos a la mala colocación de los altavoces influye bastante menos y los altavoces sufren pocos problemas en este sentido.  Por ello, en esta banda las correcciones son muy personales y puede ocurrir que se contradiga lo expuesto a la luz de las reglas establecidas anteriormente y se realice la atenuación con banda ancha, siempre que esta banda esté sobre-enfatizada en su totalidad.

La banda de Medios-altos se encuentra entre 2 y 8 kHz aproximadamente.  Aquí está la comprensibilidad de la voz.  En general, debe verificar si es recomendable aplicar un incremento de banda ancha de entre 2,5 y 4 kHz para apoyar las voces.

La banda de Agudos va de los 8 a los 12 kHz aproximadamente.  Los sonidos sibilantes se encuentran en el área límite entre la banda de medios-altos y los agudos y pueden llegar hasta los 12 kHz.  En esta banda se encuentran la bordonera, el Hi-Hat, los platillos y los armónicos de la mayoría de los instrumentos.

En la música Pop, esta banda se ve en el analizador gráfico como una línea equilibrada y vertical.  Para lograr mezclas que suenen en especial analógicas, estas deben escucharse y verse reducidas con relación a los graves y medios.

La banda de Agudos superiores o Banda de Aire se encuentra entre los 12 y 22 kHz aproximadamente.  En esta banda, un incremento de ancho de banda puede mejorar la claridad de una grabación.

También se puede generar un énfasis excesivo y llegar a una percepción muy digital o áspera.  En tales casos, será necesario un filtro de low shelving agudo y suave para que no aparezca ninguna cortina en la grabación.  Los agudos deben caer poco a poco en nivel de 12 a 20 kHz para sonar de forma natural.

    - LA CURVA FLETCHER-MUNSON EN LA ECUALIZACIÓN

En realidad este tema ya se abordó en el apartado anterior.

Con el ligero soporte de los graves, la eliminación de la opacidad de los medios-graves, el soporte de la voz en los medios-altos y una eventual mejora de los agudos, podrá ajustar un poco la mezcla en el transcurso de la curva de Fletcher-Munson.

Naturalmente, una buena matriz en el analizador no tiene el aspecto de una curva de Fletcher-Munson.  Se trata simplemente de influir para obtener los denominados comunes más concernientes a la reproducción de particularidades psico-acústicas de la curva de Fletcher-Munson en la ecualización.

    - EVALUACIÓN SONORA DEL RESULTADO ÓPTIMO

Familiarícese con las estrategias de escucha tal y como se ha propuesto anteriormente.

El problema principal que se puede encontrar se deriva del impacto debido a la adaptación de nuestros oídos.  Cuanto más experiencia tenga y mejor conozca su entorno de escucha y sus altavoces, más seguro estará con el paso del tiempo.

Al principio es recomendable verificar los resultados en distintos entornos acústicos.

Una matriz no siempre sonará bien en todas las situaciones acústicas; eso no será posible.  Por ello, tenga siempre presente que se trata de causar el mejor placer auditivo para el mayor grupo posible de consumidores finales.

Para protegerse de forma segura ante el impacto de adaptación, al principio ponga siempre títulos de referencia conocidos.

    - TIPOS DE FILTROS MÁS IMPORTANTES

Antes de dedicarnos propiamente al uso de los ecualizadores, profundicemos en las diferentes herramientas de diseño sonoro.

- Filtro Paramétrico (de Campana o Bell) Suele tener tres parámetros ajustables:

- Realce o corte de nivel (Gain o ganancia)

- Frecuencia central “F”.

- Factor de calidad “Q”.  Éste se indica como un factor calculado matemáticamente, de forma que los valores mayores hasta 20 representan un estrechamiento de flanco mayor y los valores menores hasta 0,1 un mayor ancho del filtro.

Los filtros paramétricos clásicos en el dominio analógico, como los montados por ejemplo en consolas Neve, tienen una dependencia condicionada por el circuito entre Gain y Q, en los cuales la Q se reduce al aumentar el Gain, es decir, se hace más ancha.  Esta característica se denomina también como “musical”, mientras que el desacoplamiento de este parámetro se sentirá frío y clínico.  Las consolas SSL de la serie 4000 son típicos ejemplos de esta característica del ecualizador.  El ecualizador Sony Oxford de Powercore ofrece ambas características de filtro a escoger.  Por cierto, en el dominio de hardware es el ecualizador de masterización PQ de SSL el primero y único que permite conmutar entre estas dos características de sonido.

2. Filtro Shelving (ó de Estantería)  Atenúa o amplifica toda la banda de frecuencias por encima o por debajo de la frecuencia “F”.  Dependiendo del tipo Shelving, se producen desviaciones en la zona de transición de las altas o bajas, también llamadas sobre-oscilaciones ú Overshoots que caracterizan este tipo de filtros.  El ecualizador Cambridge de la UAD ofrece 4 variantes normales del filtro Shelving.

3. Filtro Notch (de Muesca ó Ranura)  Es de flanco muy estrecho y resulta muy adecuado para eliminar radicalmente las frecuencias perturbadoras.  El uso de un filtro Noch debe hacerse de forma muy precisa, ya que no es ajustable en cuanto al grado de reducción de nivel y con ajuste impreciso puede ocasionar daños en el sonido debido a la fuerte reducción.  La variante dosificable es un filtro paramétrico con alto factor Q.

4. Filtro Paso-alto (High-Pass ó Low-Cut) Permite pasar las frecuencias que queden por encima de la frecuencia de corte o Cut-off.  Este corresponde a un filtro de corte bajos o Low Cut, el cual bloquea las frecuencias por debajo de F dependiendo de la estrechez del flanco.

5. Filtro Pasa-bajo (Low-Pass ó Hight-Cut) Es el inverso del anterior y representa un filtro de corte alto o High-Cut que permite el paso de frecuencias por debajo de F.

6. Filtro Pasa-banda (Band-Pass)  Permite el paso únicamente de un determinado ancho de banda de frecuencias y se aplica en los ecualizadores gráficos reductores de ruido y divisores de frecuencia (crossover)  Consta de filtros de Pasa-alto y Pasa-bajo conectados en serie.

7. Filtro Bessel.  Se aplica como corte de graves o agudos y actúa muy ampliamente en la zona de paso.  Por esta razón es inadecuado usarlos en cortes bruscos para eliminar de forma efectiva los artefactos de los sub-graves.

8. Filtro Butterworth.  Resulta más adecuado como filtro corta-bajos, ya que se caracteriza por una rápida caída en la banda de frecuencia límite F.

  - TRABAJAR CON COMPRESORES

Junto con los ecualizadores, los compresores constituyen uno de los instrumentos más importantes para los ingenieros de masterización.  Cuanto más parámetros ofrezca el compresor utilizado, más familiarizado deberá estar con el modo de funcionar de cada uno de los parámetros.  Si existen controles Attack y Release en el parámetro de mezcla para el diseño del sonido de pistas individuales, deberán utilizarse en la masterización con la finalidad de conseguir la compresión discreta y libre de bombeos de una mezcla estéreo.

Si aún no se siente seguro con el manejo de los compresores, utilice primero el Louness Maximizer de Steinberg, con pocos parámetros, y vaya familiarizándose poco a poco con los dispositivos más complejos.

El conocimiento de todos los parámetros de los compresores es un requisito previo para efectuar masterizaciones.  Si aún no se siente seguro l 100 % con los parámetros Threshold, Attack, Release y Ratio, y no conoce conceptos tales como Make-up Gain, Soft-Knee y Sidechain, realice los numerosos ejercicios con los compresores del manual o de los DVD de Internal Mixing (del mismo autor)

En el apartado “Ejemplos concretos de edición”, profundizamos más ampliamente en la utilización práctica de compresores para la masterización.

En la masterización es muy importante utilizar la provechosa intensidad sonora del compresor.  Por ello, se necesitan compresores que dispongan de una característica de liberación muy positiva en cuanto a intensidad sonora, no sólo para cortar los picos, sino también para incrementar discretamente la densidad del material sin provocar efectos de bombeo.

Este método, en el ámbito de los compresores suaves, también se denomina característica Electro.  Por Electro, nos referimos a una variante analógica de circuito VCA tal como ocurre con muchos famosos compresores.

Otros fabricantes como TC denominan este comportamiento orientado a RMS.  Con el Mayframe M5000, el fabricante danés hace ya una década que estableció un nuevo estándar para compresores de masterización optimizadores de la intensidad sonora.  Ya entonces se proporcionaron soluciones basadas en el software para los dispositivos que contaban con un ordenador DSP en formato de 19’’.

Con el continuo desarrollo del System 6000, que es ahora el estándar internacional de masterización, el compresor basado en software ha irrumpido en los estudios basados en PC mediante la plataforma Powercore.  No se extrañe de que en este tutorial ignoremos los otros incontables plugins de compresión multibanda de otros fabricantes.  No se trata de nada premeditado, ni tampoco se debe a que tengamos el mejor compresor multibanda y los otros ya no nos interesen.  No, Tischmeyer ha buscado durante mucho tiempo el plugin nativo por todo el mundo y ha comprobado todos los nuevos compresores de masterización.  Todos los plugins de compresión multibanda que Tischmeyer conoce aún están muy lejos del MD3 en cuanto a calidad, y por ello no constituyen ninguna alternativa.

En el momento actual, las circunstancias que conoce Tischmeyer para realizar una masterización fiable, le obligan a recurrir al MD3 de TC prescindiendo siempre de un compresor multibanda.

Puesto que el conjunto de dispositivos del Loudness Maximizer es capaz de comprimir la intensidad sonora con pocos parámetros, un compresor multibanda no es requisito previo para una masterización

La utilización del MD3 permite la manipulación con delicadeza en las 3 bandas disponibles.  La ponderación de una banda se puede controlar no sólo por el nivel de la banda, sino también mediante la densidad.

Otro aspecto interesante es la directa acentuación de los componentes del programa más suaves para expresar la información relativa al espacio. En la era de las mezclas planas hechas en el ordenador, esto representa seguramente un punto de vista diferente e interesante.

La matriz M/S integrada en el software MD3 es otra interesante herramienta para influir en los matices mediante la edición independiente de partes de las señales Mono y Estereo, porque estos matices no estarían disponibles sin la codificación M/S.  Vale la pena tratar este tema si quiere profundizar en materia de masterización.

Los clásicos compresores de banda única no son apropiados para masterizaciones con el objetivo de conseguir una compresión discreta.  Son apropiados para una pre-compresión suave y pueden adornar el material con su carácter inherente y su sonido propio, siempre y cuando el material de salida disponga de una gran dinámica.

Si se le suministra material de salida con una intensidad sonora que varía entre -16 y -20 dB RMS de volumen, puede utilizar un limitador con emulación de válvulas (tipo LA-2A) para cortar los picos y con ello servirse del encantador sonido de este dispositivo.  El resultado será bello pero no tendrá nada que ver con el objeto que persigue la masterización con un compresor multibanda.

  - OPTIMIZAR EL PRIMER TÍTULO

Consulte el apartado “Optimizar el título que mejor suena” del capítulo 2 y tenga presente la gran importancia del Nivelador para la función de comparación.

Debido a la filosofía de escucha, que se define mediante la curva de Fletcher-Munson del mismo volumen, podemos escuchar ruidos o señales ricas en graves, también cálida y rica en agudos y, por supuesto, también más brillantes.   Por ello, las comparaciones A/B casi siempre se recortan a favor de una señal más fuerte.

Este autoengaño es válido para descartar la masterización, utilizando el Nivelador para comparar nuestra edición con el mismo volumen de escucha que el original.  Naturalmente, el Nivelador debe desactivarse antes de la renderización para que el resultado se calcule con todo el nivel sonoro.

La evaluación de la intensidad sonora se aborda en el capítulo 1, en el apartado con el mismo título.  Es una importante condición previa la comprensión de este apartado para obtener buenos resultados durante la optimización del primer título.

Si ahora sigue el orden de las etapas de edición, y ya domina y ha interiorizado todas las funciones de los dispositivos utilizados, seguro que alcanzará unos resultados excelentes.

  - EJEMPLOS TÍPICOS  Y ESTRATEGIAS EN LA EDICIÓN

    - ELIMINAR FALLOS DIGITALES LIGEROS

Por desgracia, debido a conexiones de cables defectuosas, a la grabación con un ligero sonido digital o, lo más probable, debido a las salidas digitales no sincronizadas de los previos de micro, pueden colarse desagradables y pequeñas interferencias en la mezcla realizada.  Otra razón puede ser la falta de atención durante la edición del audio.

En lugar de proporcionar cientos de recortes vocales con fades y crossfades, se dejan los cortes de audio con clics en salidas y entradas en los arreglos.

Las deformaciones de ondas y los artefactos sonoros debido a una mala edición tienen en común lo siguiente:  surgen cuando existe una gran desalineación del nivel sonoro de una muestra a la siguiente.  Las deformaciones de onda se producen porque se han reducido las muestras y, en consecuencia, se ha provocado la desalineación del nivel sonoro resultante.

Reconocerá la situación porque oirá una deformación de onda.  Deberá aumentar la visualización de la onda para poderla localizar con facilidad y sin emplear mucho tiempo en ello.  Wavelab le servirá de gran ayuda en este sentido.

Este es un recurso práctico de Wavelab para eliminar deformaciones de onda: el indicador de errores de “Global Analysis”.  Trabajaremos así:

- Seleccione la sección en cuestión en la ventana Wave y controle con la función de bucles si ha limitado la deformación de onda.

- Es recomendable no seleccionar una sección demasiado grande por no hablar de una canción entera, porque entonces la función ya no proporcionará resultados fiables.  También dependerá del hecho de que se produzcan desalineaciones del nivel sonoro en el material de audio que en principio no debe presentar chasquidos ni fallos, pero que debido al desalineamiento podría confundirse con una deformación de onda.

- También puede seleccionar una sección Mono cuando la deformación de onda se encuentre completamente a la izquierda o a la derecha.

- Abra “Global Analysis” (tecla Y), en el Menú “Analysis”.

- Haga clic en “Analysis” (parte inferior derecha)

- Selecciones la 5ª pestaña “Errors”

- En el campo de resultados de la sección de las deformaciones de onda debería aparecer “1 point”

- Haga clic en el campo “1 point”.  Se generarán los llamados “puntos calientes” o “Hot Points”.

- En el diálogo inferior podrá elegir las opciones “Create markers at hot points” ó “Focus”.  Haga clic en “Focus”.

- La ventana de diálogo del “Global Analysis” se minimizará y el cursor saltará a las posiciones correspondientes en la ventana Wave que se ha maximizado automáticamente.  Ahora puede afinar la deformación de onda con una posible evaluación adicional con ayuda del Drow Toll (puntero con forma de lápiz)

- La eliminación de las deformaciones de onda casi siempre funciona de forma rápida y fiable.  Si Wavelab tiene problemas al reconocerlas, puede realizar un ajuste de precisión en el valor umbral y en la sensibilidad del reconocimiento de la deformación de onda.  Los errores más importantes o las pérdidas momentáneas de datos pueden solucionarse con D-Scratcher de TC Restauration Suite, mientras que D-Crackle resulta adecuado para tratar una gran cantidad de deformaciones de onda, tarea que sería muy laboriosa con métodos manuales.

    - DESBALANCE EN UNA BANDA GRANDE DE FRECUENCIAS

Si una mezcla presenta un grave desbalance, se aconseja eliminarlo antes de seguir con ediciones posteriores.

Los desbalances en la sección de graves surgen normalmente bajo la forma de una banda de graves con demasiado nivel, de 150 hasta 200 Hz aproximadamente, debido a unos monitores de escucha pequeños durante la mezcla, o a una sección de graves demasiado suave como se podrá dar en las remasterizacines.

En el analizador Pinguin se puede observar en el ejemplo propuesto en el DVD una sección de graves demasiado intensa (-10 dB aprox.) que se ha mezclado con altavoces pequeños.

Sin embargo, también puede suceder que una banda de frecuencias media o aguda sea demasiado intensa o suave como bloque global.

Dispone de dos posibilidades para realizar la comparación: utilizar el compresor multibanda del Mastering Edition de Steinberg para otros fines.  Con ayuda del nivel de banda puede servirse del compresor multibanda sin utilizar la compresión, para comparar los bloques de frecuencia.

En situaciones especialmente difíciles, en las que la sección a editar se separa d una forma muy clara, puede utilizar el compresor multibanda del Mastering Edition, de flancos muy verticales.  Las bandas que no se utilizan deben eliminarse para evitar ediciones innecesarias.

La ventaja práctica de los flancos verticales de este compresor multibanda puede influenciar negativamente en la característica de fase de la edición y con ello en el sonido.  Controle la edición y, por consiguiente, las típicas variaciones de fase de la imagen sonora.

E compresor Vincent Burel C10 es apropiado para realizar adaptaciones de primera calidad.

Los compresores multibanda con filtros de crossover de 6 dB por octava, tal y como se utilizan en los plugins de gran calidad, no son tan apropiados para realizar grandes correcciones debido al trazado de respuesta de las curvas de frecuencia.

De forma alternativa, pueden utilizarse los filtros shelving o Baxandall, puesto que los filtros paramétricos y gráficos son demasiado acampanados para esta tarea.  El ecualizador Cambridge de la UAD resulta especialmente indicado para esta tarea.

Para el ejercicio de desbalance de frecuencias propuesto en el DVD (graves con demasiado nivel) se puede ver una configuración típica de filtro Baxandall.  El Cambridge está configurado aquí con la banda LF únicamente activada, modo shelving tipo A (se sitúa el pico de resonancia en el filo de la frecuencia de corte), frecuencia de corte en 134 Hz, factor Q al 22,7 % y Gain en -7,2 dB.

    - PICOS EN UNA DETERMINADA BANDA DE FRECUENCIAS

Si desea crear una intensidad sonora apropiada sin utilizar una limitación dinámica audible o exagerada, la distribución de frecuencias uniforme será un requisito previo.  Las desviaciones individuales, por ejemplo en el caso de dos sonidos “S” en una canción, o en un punto concreto de un arreglo en el que se produce un resultado mezclado demasiado alto desde el espectro uniforme, contrarrestan este objetivo.  La variante conservadora sería el tratamiento manual de los puntos problemáticos.

Con la función “Process in place” puede someter fácilmente pasajes individuales a un ajuste de ecualizaciones especial desde la ventana Wave.  En este caso, hay que tener en cuenta que con el ecualizador sólo se reducen los puntos problemáticos lo más directamente y con flancos estrechos posibles y se seleccionan el área de forma que se reduzca al máximo el peligro de producir saltos de nivel en las transiciones.

Después de cada manipulación, las transiciones deben verificarse obligatoriamente para ver si existen deformaciones de onda.

Sin embargo, la técnica DSP ofrece soluciones más cómodas.  Con un buen ecualizador dinámico puede solucionar estos problemas de forma satisfactoria.  Como plugin nativo, Tischmeyer recomienda el DA-1 de Sonalksis o el Dinamic EQ en la plataforma Powercore.

Cuando se trata de trabajar de forma práctica, es muy importante manejar los dispositivos de forma rápida e intuitiva.  El Dinamic EQ ofrece una gran variedad de parámetros que permiten combinar operaciones de ecualización estáticos y dinámicos y las 4 bandas activadas recíprocamente con sidechain y permite constituir dependencias casuales.

Para poder mantener tantos parámetros bajo control, ocúpese en primer lugar de los otros ecualizadores estáticos para conseguir un buen sonido base.  Una vez terminado, puede limitar la utilización de un ecualizador dinámico a los parámetros dinámicos para facilitar el manejo del esquema.

El Dinamic EQ de TC tiene unas excelentes prestaciones.  Mediante la función “Audition” puede controlar la parte del programa editada.

Así pues, con la ayuda del sidechain resulta muy fácil reducir una determinada frecuencia de nivel sonoro cuando se excede un valor umbral especificado.  Si se producen efectos de bombeo, utilice la función “Soft” y juegue con attack y release hasta conseguir el resultado deseado.

De forma alternativa, en el ejemplo se ha separado la sección perturbadora y se ha reducido directamente la frecuencia perturbadora con el excelente ecualizador Orange de Algoritmics.  En casos muy extremos, vale la pena realizar una manipulación manual.

    - PICOS MUY ALTOS

En el ejemplo, se puede ver un trazado de forma de onda típico.  Por suerte, en una grabación dinámica, con una delgada curva de utilización, típicos agudos (la mayoría de las veces provocados por clics laterales, cajas o aplausos)

Para la estrategia de edición cobra importancia la cantidad de picos que se hayan producido.  Cuando haya muy pocos picos, éstos se pueden editar manualmente simplemente seleccionándolos y reduciéndolos de nivel.  Así que asegúrese de no cambiar el carácter del sonido.

Sin embargo, a menudo se producen incidentes tales como aplausos, cajas, clics laterales o rimshots que destacan en forma de pico.  Un pico producido por una caja, que sobresale con respecto al resto de la forma de la onda, es normal y no se debe tratar de la misma manera.

Cuando la separación entre los picos y los extremos superiores del resto de las formas de la onda, dependiendo del tipo de música, son superiores a entre 4 y 6 dB, es recomendable tratar dichos picos de forma especial.  Para ello utilizaremos un limitador que suene y que funcione de forma fiable y correcta.

El MD-3 Brickwall Limiter de Powercore es la herramienta favorita de TISCHMEYER porque mantiene sonoramente los transitorios de los picos a pesar de la gran limitación.

Busque los picos más intensos y realice un bucle en esta sección.  Tantee el valor umbral o más abajo que pueda sin estropear la sonoridad de los transitorios.  Si por ejemplo fija el valor umbral del limitador en -5 dB, habrá ganado 5 dB en intensidad sonora mediante la función “Auto Make-up gain”.

Para poder valorar la modificación sonora, inserte el Nivelador con un valor contrario de -5 dB por detrás del limitador.  Si conecta y desconecta a la vez el Nivelador y el limitador mediante el bypass global en la sección del Master, podrá determinar con exactitud hasta qué punto puede reducir los picos sin influir negativamente en el sonido.

De este modo mejorará la intensidad sonora sin influenciar en la dinámica perceptible.  El resultado se puede controlar en tratamientos dinámicos posteriores, por ejemplo mediante un compresor multibanda.

Con una limitación de -5 dB se falsifican los transitorios de la caja de manera desagradable perdiendo la patada.  En esta aplicación Tischmeyer reduce el umbral por cierto mediante un incremento del nivel de entrada del limitador MD3.  con una limitación de -3 dB quedan mejor los transitorios.

Como alternativa, volvemos al limitador del Sony Oxford.  Este limitador se basa en un concepto totalmente nuevo que cubre la dudosa necesidad de incrementar el nivel sonoro.  El manual de este plugin es muy informativo y es también recomendable para los que no usan el plugin.  Tischmeyer quiere mencionar una especialidad de este plugin: la medición reconstructiva (sección de Output, botón superior)  Ésta muestra los valores por encima de 0 dB que aparecen a causa de las sobremodulaciones entrelazadas en los convertidores DA, y le da al ingeniero de masterización por primera vez un control fiable sobre los niveles máximos justificables.  La naturalidad de los transitorios de la caja se conservan casi totalmente.  (Para e ejemplo del DVD, Tischmeyer tiene la siguiente configuración: Input gain a la mitad, faders de “Pre-process” al mínimo, Autogain y Safe mode activados.  En la sección de Output, Enhance al mínimo, Output Level a -0,3 dB, Recon. Meter activado y el resto de potes desactivados.  En total se ganan 4 dB de intensidad sonora sin dañar la dinámica de la canción)

    - MEZCLA PLANA

Si la mezcla suena plana y sin plasticidad alguna, como si estuviera pegada a los altavoces, esto se debe probablemente a que falta información sobre el espacio.

Puede ampliar la poca información espacial existente mediante una astuta utilización de modulación de sonidos transitorios y aumentar la reverb, de forma que la mezcla que salga de los altavoces produzca una impresión de gran viveza.

Para ello, Tischmeyer propone en el DVD un ejemplo con el Transient Modulator de Sony Oxford, el W2 de Wizoo y el VSS3 de TC (El Wizoo está configurado así: Large Studio. Length a 0,6 seg. Type: ambience. Size: Tiny. Appl: Small ambience for all users. Format: HDR + True Stereo. Pre-Delay: 0 ms. Size: 100 %. Main time: 0,3 s. High time: 0 %. High Freq: 3 kHz.  El Transient Modulator está configurado así: Gain, un poco menos de la mitad. Threshold casi al mínimo. Deadband al mínimo. Ratio en la mitad, botón inferior IN. Overshoot un poco menos que el anterior fader. En Output, el Rise Time al mínimo y Recovery en la mitad. Overdrive al mínimo)

Utilice básicamente reverb con tiempos de caída cortos y no más largos que 600 ms.  Use un equipo de reverb en el cual se pueda ajustar el nivel de las reflexiones tempranas separado del nivel de la reverb.

En general, la parte de la reverb es más baja que la parte de las reflexiones tempranas.  Tenga cuidado con el sonido torcido de las desviaciones de fase.  En el caso del WSS3 se escucha un ligero flanging en las voces de coros.  Encuentre un logrado balance entre la profundidad ganada y la lejanía y pérdida de fuerza del sonido mediante la creciente reverberación.  El Transient Modulator puede nivelar este efecto negativo muy bien a través del apoyo a los sonidos transitorios y otorgarle a la matriz más pegada.

    - MEZCLA DIGITAL Y ÁSPERA

Hablamos de un título digital o rudo cuando se produce una caída demasiado floja en la banda de agudos superiores.

El Roll-off o caída es la curva en la cual el nivel disminuye cuando aumenta la frecuencia.

Suba los agudos linealmente hasta 22 kHz.  Seguro que sonarán rudos.  El grado de caída o disminución de agudos, depende un poco de la estética de escucha.  En función de ésta y del tratamiento necesario, pruebe distintos filtros de paso-alto con diferentes calidades.  Tischmeyer prefiere el Pultec de la UAD (con opción de atenuación de 20 kHz)

El objeto debería ser crear una caída que la mezcla no parezca apagada o que mantenga su claridad.

    - MEZCLA FRÍA

Los títulos que suenan fríos, normalmente sufren de una exposición insuficiente del bajo y de las frecuencias medias-bajas.

Procure conseguir un sonido equilibrado.  Encontrará más información al respecto en la sección “Trabajo con ecualizadores” de este capítulo.

    - MEZCLA OPACA

Una mezcla que suena como si viniera de una caja de zapatos, revela que se ha producido un énfasis excesivo en las frecuencias medias-bajas y habitualmente viene acompañada de desagradables frecuencias resonantes debidas a condiciones de reproducción problemáticas.

Examine la banda de frecuencias medias de 120 Hz hacia arriba con un ecualizador paramétrico con fuerte realce de nivel y elimine las frecuencias molestas resonantes con filtros de campana, muesca o Notch.  En el ejemplo del DVD, Tischmeyer utiliza el Cambridge de la UAD para este trabajo.

La comparación A/B muestra que la simple eliminación de las áreas perturbadoras en la banda de medios-bajos hace resaltar zonas de frecuencias más altas.

La grabación ya suena más abierta en la banda de medios-altos.  Además, para apoyar este efecto, Tischmeyer sube esta banda con el Cambridge en 3,5 kHz en la comprensión del lenguaje y en 5 kHz con el Pultec de forma ligera y con banda ancha.

Cuide la comprensión y las articulaciones de las voces.

Si percibe que se superponen muchos instrumentos a la tonalidad y  los arreglos, puede serle de gran ayuda consultar en la tabla de frecuencias.  Si por ejemplo el título está en La bemol (Ab), intente aplicar la concentración en 220 Hz reduciendo con un filtro de campana de alta calidad algunos decibelios.

Puede reparar una sobrevaloración de la banda de medios con dos filtros shelving.

    - PORCIONES DE SUB-GRAVES PERTURBADORES

Si tiene la sospecha que existen ruidos perturbadores en la banda de sub-graves, y confirma esta sospecha con un medidor externo o con un subwoofer, utilice la herramienta de control de Wavelab denominada “3D Freq. Analysis”.

Primero diríjase a las opciones de esta herramienta.  En la pestaña “Perspective” configure una posición que le proporcione un buen punto de vista sobre el dominio de frecuencias.  Generalmente una representación logarítmica es más intuitiva.

En la pestaña “Frequency” restrinja las bandas representadas en la banda problemática para conseguir un gráfico lo más exacto y preciso posible.

Desgraciadamente, el gráfico sólo muestra frecuencias a partir de 20 Hz.  No obstante, la mayoría de las veces basta para descubrir problemas.

En el ejemplo del DVD, se necesita un buen corta-bajos (como p.ej. E6 del Cambridge en 30 Hz, una de las posiciones favoritas de Tischmeyer para corta-bajos)

    - MEZCLA CON ZUMBIDOS GRAVES

Si en la mezcla se han colado demasiados ruidos perturbadores, frecuentes y profundos debido al vacilante uso de filtros corta-bajos, en la reproducción es difícil representar de forma evidente un bajo que suena de forma descolorida porque los ruidos perturbadores se modifican junto con la señal útil.

En estas situaciones puede servirse del truco siguiente.  Tras haber detectado que un filtro corta-bajos con flanco muy vertical de 20 hasta 30 Hz no es capaz de separar la señal útil de las interferencias del sub-grave, desplace la frecuencia de corte con un filtro más suave de 24 a 36 dB por octava, a 40 ó en casos extremos hasta un máximo de 65 Hz hacia arriba.

Las partes del filtro pasa-bajo perdidas se volverán a interpolar a continuación con el R-Bass de Waves.  Puesto que el bajo interpolado se coloca en una banda de graves ordenada, éste se impone de forma más concreta (En el ejemplo del DVD, el R-Bass está así. Freq., 70 Hz.  Intensity, -1,5 y Gain, 0 dB)

Utilice un buen medidor para controlar también ópticamente la dosificación en la banda de grave.

    - VOCES ENRARECIDAS

Si es que las voces suenan indirectas, como si estuvieran detrás d una cortina, examine primero si hay que eliminar frecuencias perturbadoras en la banda de medios-bajos.

Si ha eliminado las frecuencias medias-bajas potencialmente opacas, dé soporte a la comprensibilidad de la voz de cada cantante entre una frecuencia de centro de 2,5 y 4 kHz con un pequeño factor Q, es decir, con un filtro más ancho.

Los mejores plugins para esta finalidad son Pultec y Precission EQ de la UAD.

Si la banda de aire, es decir, los agudos superiores, necesitan algo de soporte, esto también influirá libremente en las voces.

En el ejemplo del DVD, entra en acción el EQ Pultec con una frecuencia de centro de 16 kHz y un realce de aproximadamente 2,5 dB y ancho de banda en 7,5. También se dispone la frecuencia grave en 100 Hz con realce en el 2 y atenuación en 1,5.

Es un truco muy habitual para mejorar la imagen sonora utilizar varios ecualizadores diferentes acoplados, tal y como se usa en la masterización clásica con equipos externos.

A la hora de valorar la impresión general, un astuto juego en equipo será siempre el responsable de los matices individuales de los distintos dispositivos.  Para ello, escuche la comparación A/B de toda la edición en los posteriores ejemplos de edición de la sección del Master.

    - EL TÍTULO BUENO

Si el material de salida suena bien, resístase a la tentación de realizar ulteriores modificaciones aunque esté encantado con algún nuevo dispositivo.

Cuando una cosa es muy buena no hay nada que mejorar: ¡Inscríbase entonces en la base de datos de direcciones de los mejores ingenieros de masterización!

    - CASOS SIN SALVACIÓN

Por propia y dolorosa experiencia como ingeniero de masterización, Tischmeyer da fe que resulta imprescindible tener gran seguridad en uno mismo para impactar al cliente con una nueva mezcla de un título.

Sin embargo, al final siempre vale la pena ya que quién desearía ver su nombre en un álbum que suene mal.

Algunos criterios apabullantes le ayudarán a tomar las decisiones correctas.  Si se produce alguna de las situaciones siguientes le pueden reclamar una mezcla nueva:

- Si la mejora de un determinado elemento de la mezcla estropea colateralmente a otro elemento.

- Si los sonidos sibilantes son demasiado altos y las voces quedan en segundo plano.  Con cada reducción de sonidos sibilantes, las voces se escuchan más lejanas y cada vez que se intenta realzar el canto en las frecuencias medias-altas y en los agudos, se empeoran los sonidos sibilantes.

- Si las voces están en segundo plano y el Hi-hat y los platillos son demasiado estridentes.  Con cada mejora en las voces, aumenta el énfasis excesivo en los platillos.

- Si los modos espaciales se hacen notar de forma desagradable en bandas de medias opacas y la mezcla ya suena demasiado fría.  Si realza la banda de medios-bajos, el sonido se hará más opaco.  Si atenúa las frecuencias opacas, el sonido será más frío.

El resto de criterios también se deducen a partir del primer punto:

- Si el material de salida entregado de forma manual está realmente mal mezclado que igualmente no valga la pena, en estos casos es mejor ser honrado y no realizar estos costoso trabajos.  TISCHMEYER recomienda rechazar estos pedidos con amabilidad y disculpas.  Aunque corra el peligro de topar con la terquedad de un cliente, a la larga este cliente le agradecerá su honradez.

  - EJEMPLOS CON AJUSTES EN LA SECCIÓN DEL MASTER

    - EJEMPLO 1 (Música Tecno-Pop en la onda de Depeche Mode)

Los ajustes en la sección del master de los ejemplos de edición, se entienden como propuestas y sugerencias.  Tischmeyer explicará brevemente para cada plugin por qué lo usó en la correspondiente situación.

En este ejemplo 1, usa primero el filtro corta-bajos E6 del Cambridge de la UAD en casi 30 Hz para cortar los artefactos sonoros de sub-graves.

Como segundo plugin añade los Oxford Dynamics de los cuales sólo usa el efecto “Warmth”.  Mediante su comportamiento similar a los equipos a válvulas en los armónicos, este plugin añade un efecto agradable en la banda de agudos.

Como tercer eslabón en la cadena, viene el Oxford Dynamic EQ de la Powercore.  Aquí lo usa como DeEsser porque el posterior refuerzo de los agudos permitiría que los sonidos sibilantes sobresalgan demasiado.  Por eso tiene sentido reducir estos sonidos antes que los agudos sean enfatizados (la configuración es Freq en 7,18 kHz, Gain en -14,5 dB, Threshold en -33,1 dB, Attack 10 ms., Release 250 ms. y Q-fact. 9,2 %)

Después viene el Precission EQ de la UAD. Éste trabaja en el sobre muestreo de 4 veces y apoya con un flanco ancho en 3,1 kHz la comprensión del lenguaje.  También los agudos están reforzados en 12 kHz con un filtro shelving.  Esto está ubicado claramente por encima de los sonidos sibilantes, los cuales están aproximadamente en 7,2 kHz.

Para acercarse suavemente a la meta, el Pultec también soporta la banda de aire en 16 kHz.  Casi obligatorio en el sentido de la curva de Fletcher-Munson, es un incremento suave en 100 Hz, el cual se completa mediante una atenuación en la siguiente banda de medios opacos.  Esto trae más presión y un sonido más abierto.

En quinto lugar, Tischmeyer utiliza el MD3 Multiband Dynamics de la Powercore para lograr un equilibrio espectral suave a favor de la presencia.  El compresor trabaja muy suave.  El ecualizador le da aún en este punto un empuje decente en 80 Hz al bombo.  Esto también se podría haber hecho al principio con el Cambridge.

El cliente deseaba más de patada, por lo que se usó después el Sony Inflator.  La “Curve position” en el centro promete un sonido neutral.  Input en 0 dB, Effect al 100 % y Output en 0 dB.

El estilo de música electrónica permite una intensidad sonora bien alta que no debería usarse en música acústica o más dinámica.

Finalizando viene el Brickwall Limiter de Oxford con Input en 0 dB, faders del Pre-process al mínimo, Autogain y Safe mode activado, Enhance al mínimo, Output level en -0,3 dB y Autocomp, Peak hold y Recon. Meter activados.

Finalmente, se usa la función “Smart bypass” de Wavelab, que permite una comparación A/B con intensidad sonora corregida.

A pesar de una potente ganancia de unos buenos 7 dB de intensidad sonora, la edición suena mejor que el original.  No obstante, la edición tiene mucho más brillo, suena agradablemente cálida y con sonido abierto.

Con la ayuda del De-essing, los sonidos sibilantes no se enfatizan por descuido mediante el reforzamiento de los agudos.  Las consonantes se comprenden mejor y la voz resalta más en primer plano.  El Rimshot suena menos opaco y más abierto.

    - EJEMPLO 2 (Tecno-pop estilo Kraftwerk)

Se escucha la segunda versión de la mezcla entregada en la cual se han hecho ya ligeras correcciones en la mezcla, entre otras a la banda de graves y en la sección de coros.  La banda de graves está ordenada de manera que no se necesita del corta-bajos.

La meta es lograr una intensidad sonora lo más alta posible sin que la grabación resulte molesta.  Ésta deberá sonar con fuerza en un club, pero también sonar bien a bajo volumen relajado.  Al mismo tiempo, Tischmeyer intenta apoyar las dimensiones para crear más profundidad.  Es interesante que la mezcla se une más.  El resultado es un sonido más compacto y unido.  Sin embargo, existe más anchura y profundidad.

Primero viene el Pultec.  El refuerzo de flanco ancho es 4 kHz abre el sonido.  En la banda de graves usa la misma estrategia del Ejemplo 1.  lo interesante en el Pultec son los errores de fase agradables, los cuales crean como efectos secundarios una impresión sutil de más anchura.

En segundo lugar se añade el Wizoo W2, agregando un pequeño espacio con tipo Large Studio, 600 ms y 24 %.  Así ha elegido con 75 % de reflexiones tempranas y 25 % de reverberación una ponderación a favor de las reflexiones tempranas.  La banda de graves de la porción de reverb tiene un corta-bajos para evitar el aumento de frecuencias indeseadas.  Para este uso sólo sirven plugins de reverb de altas prestaciones.  El efecto de espacio es muy sutil pero bien percibido en general.

El Transient Modulator le da al bombo y a las palmadas más pegada.  Aquí hay que tener cuidado con su dedo, porque este plugin está muy bien hecho para cambiar la distribución de los niveles de manera muy sensible.  Por eso, esto tiene lugar antes de la edición dinámica que sigue.  TISCHMEYER ha usado 100 % Overdrive para evitar sobremodulaciones y detener los picos que se han producido a través de la amplificación de los transitorios.  El resto de la configuración es Gain en -0,07 dB, Threshold y Deadband al mínimo, Ratio en la mitad, Overshoot algo menos de la mitad, Risetime al mínimo y Recovery en la mitad.

Después usa el MD3 de la Powercore en modo MS.  Así la señal se divide en la entrada en la parte Mono, I+D y Estereo o lateral I-D.  Durante el proceso de ajuste deja apagada la codificación final en la salida para escuchar a través del interruptor Solo del altavoz izquierdo el sonido Mono y con él el altavoz derecho el sonido estereo.  El modo Only desconecta los ajustes de parámetros de los canales izquierdo y derecho para usar todo el potencial de la edición M/S.  Ha incrementado suavemente la señal Mono mediante un filtro de campana en 73 Hz para apoyar el bombo y en 2,1 kHz para los medios.  La señal estereo experimenta una subida de filtro de campana en 4,1 kHz y en 12,5 kHz con filtro shelving.

En la unidad de compresión ha comprimido la señal Mono un poco menos que la señal S.  sin embargo, los graves son ligeramente acentuados.  	Por otra parte, la señal S está comprimida más fuerte y reducido el nivel en la banda de graves.  El resultado gana en fuerza y anchura.

A continuación, el Inflator en este ejercicio sólo está suavemente ajustado con 35 %.

El Brickwall Limiter final sólo cumple una función para el control seguro del nivel de salida a -0,3 dB de umbral.

    - EJEMPLO 3 (Soul-Pop vocal)

Empezamos con el Cambridge para el corta-bajos obligatorio (en unos 30 Hz)

Como ecualizador quirúrgico usa el Algoritmics PeqOrange de fase lineal para ordenar la banda de medios opacos y brindar un poco de claridad a la voz en 3 kHz.  El trabajo de ordenamiento dirigido a los medios-bajos se hace notable a través de la apertura del sonido

En la banda de aire en casi 13 kHz se ve un ligero refuerzo con un filtro shelving.  Este efecto se completa otra vez con el Pultec (100 Hz en +2,5 dB y en -2 dB, 5 kHz en + 2 dB con ancho de banda al 6)

Después, el Transient Modulator hace que el bombo y la caja suenen claramente de forma potente (Gain en 0 dB, Threshold y Deadband al mínimo, Ratio en 0,20, Overshoot en 4,47 ms, Risetime al mínimo, Recovery en la mitad y Overdrive al 25 % aproximadamente)

A continuación viene el MD3, que sirve para la compresión y atenúa la banda de medios mediante un umbral bajo y un nivel de banda ligeramente disminuido.

En este ejercicio el Limiter de Sony no sólo sirve de protección técnica contra sobremoduaciones, sino también aumenta la INTENSIDAD SONORA de forma suave a causa del incremento del nivel de entrada (Input gain en +1,7 dB y Enhance al mínimo)

    - CONCLUSIONES

En estos ejercicios es llamativo que los pasos individuales siempre traen mejoras que se perciben de forma muy sutil cuando se hace una comparación con la intensidad sonora real corregida.  A veces esto puede desilusionarnos pero al final trae un incremento grande de la intensidad sonora deseada.

Finalmente, lo que cuenta es el ajuste hábil de sus plugins favoritos.  El requisito para una buena matriz es siempre una distribución equitativa de las frecuencias.  De esto, Tischmeyer se da cuenta siempre con soportes de audio altamente masterizados.  A veces la masterización puede crear milagros y a veces uno se fuerza las manos con ajustes y no resulta mejor.

La masterización por lo tanto no puede convertir en oro a cada mezcla.  Participando en la competencia de la intensidad sonora, vaya sólo tan lejos que la edición suene en la comparación A/B tan bien como el original.  No se trata de obtener intensidad sonora a cualquier precio, sino intensidad sonora con buen sonido.

En la música dinámica, Tischmeyer recomienda urgentemente no hacer más densa la intensidad sonora con los ejercicios propuestos.

Los ejercicios le ofrecen una perspectiva profunda en un posible modo de trabajo, pero en su música decidirán su gusto y sus plugins para recorrer su propio camino personal.

Para esto, Tischemeyer le desea mucha diversión y éxito.